Situation d’évaluation

en aide à l’apprentissage

Formation générale des adultes

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Programme de la formation de base diversifiée

Consignes d’administration

Version du Congrès de l’AQIFGA 2016

Partie pratique

Évaluation des compétences 1 et 3

Avril 2016

- Actions à réaliser avant la séance d’évaluation

- S’assurer d’avoir accès à une perceuse portative ou à colonne.

- Préparer la base de montage (voir le plan ci-dessous).

- Préparer le matériel nécessaire à la conception en atelier (voir la liste ci-dessous).

Base de montage

Vue de face                                     Vue de côté

610

460

Matériaux, quincaillerie et outils

| Matériaux | Dimensions |
| --- | --- |
| Roues dentées | Diamètres disponibles (cm) |
| 6 mm d’épaisseur | 3 (30 dents) | 4 (40 dents) | 5 (50 dents) |
| Crémaillères | Longueur disponible (cm) |
| 15 mm de largeur | 60 |
| Languettes et planches | Longueurs disponibles |
| 6 mm x 16 mm (¼ po x ⅝ po) | À tailler en longueur par l’adulte |
| 6 mm x 25 mm (¼ po x 1 po) |  |
| 16 mm x 63 mm (⅝ po x 2½ po) |  |
| Goujons | Longueurs disponibles |
| 10 mm x 10 mm (⅜ po x ⅜ po) | À tailler en longueur par l’adulte |
| 13 mm x 13 mm (½ po x ½ po) |  |
| 10 mm de diamètre (⅜ po) |  |
| 22 mm de diamètre (⅞ po) |  |
| 32 mm de diamètre (1¼ po) |  |
| 44 mm de diamètre (1¾ po) |  |

| Quincaillerie | Longueurs disponibles en mm (pouce) | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Boulons à tête hexagonale ¼ po x 20 | 25 (1) | 32 (1¼) | 38 (1½) | 44 (1¾) | 20 |
| Boulons à carrosserie ¼ po x 20 | 25 (1) | 32 (1¼) | 38 (1½) | 44 (1¾) | 20 |
| Boulons à carrosserie 6-32 | 25 (1) | 32 (1¼) | 38 (1½) | 44 (1¾) | 20 |
| Rondelles ¼ po |  | 20 |
| Rondelles ⅛ po |  | 10 |
| Écrous ¼ po x 20 |  | 10 |
| Écrous à oreilles ¼ po x 20 |  | 20 |
| Écrous à oreilles ⅛ po x 20 |  | 20 |
| Écrous à griffes ¼ po x 20 |  | 5 |
| Équerres métalliques | 20 (¾) | 25 (1) | 38 (1½) | 5 |
| Vis à bois no 8 | 10 (⅜) | 25 (1) | 38 (1½) | 10 |
| Vis à bois no 6 | 10 (⅜) | 25 (1) | 38 (1½) | 10 |
| Clous | 13 (½) | 20 (¾) | 25 (1) | 10 |

N. B. : La liste de matériaux et d’articles de quincaillerie qui précède est donnée à titre indicatif. Certains éléments peuvent être remplacés par d’autres de dimensions comparables.

Outils :

| Lunettes de sécurité Crayon Règle Équerre combinée Perceuse portative Scie (scie et boîte à onglets, scie à découper ou scie à ruban) | Foret ¼ po (( 6,35 mm) Foret 19/64 po (( 7,54 mm) Marteau Jeu de tournevis Jeu de clés mixtes Pinces Pistolet à colle chaude |
| --- | --- |

Machines-outils :

- Perceuse à colonne (si disponible, sinon l’adulte utilise une perceuse portative)

- Actions à réaliser au cours de la séance d’évaluation

- Remettre à l’adulte le document intitulé Cahier de l’adulte.

- Rappeler à l’adulte qu’il doit gérer lui-même le temps alloué à la réalisation des quatre tâches de la situation d’évaluation, soit 180 minutes.

- Indiquer à l’adulte que le seul matériel autorisé est celui inscrit dans le Cahier de l’adulte.

- Inviter l’adulte, s’il a des questions, à se référer aux consignes contenues dans le Cahier de l’adulte.

- Observer l’adulte lorsqu’il fabrique et valide son prototype.

- Actions à réaliser à la fin de la séance d’évaluation

- Récupérer tous les documents ayant servi à l’évaluation.

- Récupérer le matériel utilisé durant l’examen.

Plan d’un exemple de remonte-charge

Pour respecter le cahier des charges, la base de montage peut être plus grande que celle représentée à la page 2, mais ne doit pas être plus petite. Le système de monte-charge proposé peut occasionner beaucoup de friction. Puisque la plupart des pièces sont en bois, elles changent un peu de dimension lorsque le temps est très humide. Aussi, il est préférable que vous fabriquiez des guides légèrement plus grands, en plus de ceux indiqués ici, si vous les fournissez à l’adulte. Il vous suffit d’ajouter 2 mm en largeur et en profondeur aux guides qui serviront lors des journées humides.

N. B. : Les dimensions sont exprimées en millimètres et la position des pièces est donnée à titre d’exemple.

# Text boxes

La mécanisation
du travail

SCT-4063-2

Paliers

20

305

15

210

200

100

16

15

600

25

Ø 6,5

Échelle 1 : 4

35

25

10