Une chambre branchée!

CAHIER DE L’ÉLÈVE

SCT-4061-2

Votre nom : _______________________________

Une chambre branchée

Mise en situation :

Votre résidence devient trop petite avec la famille qui s’agrandit. Vous décidez de vous construire une nouvelle chambre à coucher parfaitement adaptée à vos besoins. Vos connaissances en électricité et votre débrouillardise vous amènent à créer votre propre maquette de cette chambre et de son circuit électrique. Ainsi,  vous ferez économiser du temps à l’entrepreneur…et économiserez peut-être quelques dollars!

CONCEPTION ET CONSTRUCTION DU CIRCUIT

1.  Expliquez en vos propres mots le besoin à combler ainsi que les contraintes à respecter.

Concevoir et fabriquer une maquette d’une chambre ainsi que son circuit électrique.

Les contraintes du cahier des charges.

Acceptez toute réponse pertinente.

2.  Qu'est-ce que vous savez déjà sur l'électricité et les circuits électriques qui pourraient vous aider dans la conception et la construction de votre modèle?

Acceptez toute réponse pertinente.

3.  Quelles autres informations avez-vous besoin de savoir avant de pouvoir commencer votre tâche?

Acceptez toute réponse pertinente.

Avant de vous lancer dans la fabrication de votre chambre branchée, accomplissez les tâches  d’acquisition de connaissances 1 à 5 afin d’être en mesure de bien remplir votre mandat en comprenant les concepts d’électricité contenus dans cette situation d’apprentissage.

Tâche 1 : Les 20 défis électroniques

- Demandez le matériel nécessaire à votre enseignant afin de compléter les défis électroniques 1 à 20. Il en profitera pour vous faire un «petit cours» sur l’utilisation du matériel (au besoin) incluant un rappel sur les schémas électriques.

- Consignez vos observations et chaque schéma dans votre cahier de laboratoire personnel.

- Faites-lui approuver vos montages et vos schémas à partir du défi 6.

Le manuel de référence est utile afin d’utiliser les bons symboles sur vos schémas.

Correction des schémas par l’enseignant dans le cahier de laboratoire.

Tâche 2 : Laboratoire dirigé sur l’intensité du courant

But : Définir l’intensité du courant et apprendre à manipuler le multimètre.

Matériel :

- matériel des 35 défis électroniques,

- multimètre.

Manipulations :

- Refaire le circuit électrique du défi n°3 de la tâche 1, c’est-à-dire celui-ci : quand on appuie sur l’interrupteur, une ampoule s’allume. Quand on relâche l’interrupteur, l’ampoule s’éteint. Garder les mêmes paramètres du circuit.

- Ouvrir le circuit (entre un fil et l’interrupteur par exemple) et y brancher le multimètre afin de mesurer l’intensité du courant. Se référer au guide d’utilisation d’un multimètre produit par la SOFAD ou à votre enseignant au besoin.

- Noter votre résultat.

- Répéter les étapes 2 et 3 à deux autres endroits dans le circuit.

- Noter vos résultats.

Schéma électrique :

Dessiner le schéma électrique du montage et noter les différents emplacements du multimètre.

Observations :

| Emplacement du multimètre | Intensité du courant (A) |
| --- | --- |
| A1 | 0,15 |
| A2 | 0,15 |
| A3 | 0,15 |

Retour sur les observations :

- En vos propres mots, qu’est-ce que l’intensité du courant dans un circuit électrique?

L’intensité du courant correspond au nombre de charges qui circulent en un point d’un circuit électrique PAR SECONDE.  (camion par minute dans l’analogie des camions)

- Qu’est-ce qu’il y a de particulier dans vos résultats? Expliquez votre réponse.

L’intensité du courant est toujours la même.

Acceptez toute réponse pertinente.

- Dans un circuit en série, l’intensité du courant est     la même partout.

- Dans un circuit électrique, comment se branche l’ampèremètre (multimètre dans votre cas)?

L’ampèremètre se branche toujours en série. On doit ouvrir le circuit pour l’insérer.

Il fait partie intégrante du circuit.

Tâche 3 : Laboratoire dirigé sur la différence de potentiel

But : Définir la différence de potentiel et apprendre à manipuler le multimètre.

Matériel :

- matériel des 35 défis électroniques,

- multimètre.

Manipulations :

- Refaire le circuit électrique du défi n°9 de la tâche 1, c’est-à-dire celui-ci : quand on appuie sur l’interrupteur, trois ampoules s’allument assez fortement (aussi fort que si on n’avait qu’une seule ampoule).

- Brancher le multimètre afin de mesurer la différence de potentiel à un endroit (de chaque côté d’une ampoule par exemple). Se référer au guide d’utilisation d’un multimètre produit par la SOFAD ou à votre enseignant au besoin.

- Noter votre résultat.

- Répéter les étapes 2 et 3 à deux autres endroits dans le circuit.

- Noter vos résultats.

Schéma électrique :

Dessiner le schéma électrique du montage et noter les différents emplacements du multimètre.

Observations :

| Emplacement du multimètre | Différence de potentiel (V) |
| --- | --- |
| V1 | 9 |
| V2 | 9 |
| V3 | 9 |

Retour sur les observations :

- En vos propres mots, qu’est-ce que la différence de potentiel dans un circuit électrique?

Elle correspond à la quantité d’énergie transférée entre deux points d’un circuit électrique.

- Qu’est-ce qu’il y a de particulier dans vos résultats? Expliquez votre réponse.

Elle est la même partout.

- Dans un circuit en parallèle, la différence de potentiel est     la même partout.

- Dans un circuit électrique, comment se branche le voltmètre (multimètre dans votre cas)?

Le voltmètre se branche toujours en parallèle. On doit l’ajouter au circuit, de chaque côté de l’élément dont on veut mesurer la quantité d’énergie transférée.

On ne défait donc pas le circuit pour ajouter le voltmètre.

* La manière de brancher les appareils de mesure est très importante en science et technologie. De mauvaises mesures et un possible bris des appareils seront le résultat de mauvaises manipulations. Ces notions sont donc à respecter en tout temps.

Tâche 4 : Laboratoire dirigé sur la loi d’Ohm

But : Déterminer la relation entre la différence de potentiel, le courant et la résistance dans un circuit.

Fils d’un serrurier, Georg Simon Ohm est né en Allemagne en 1789. Il fît des études de mathématiques avant de s’intéresser à la physique expérimentale. Il publia sa découverte de la « loi d’Ohm » en 1827 dans le livre Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet. Grâce au matériel qu’il a mis au point, il fut capable d’établir un lien entre la différence de potentiel, l’intensité du courant et la résistance.

Matériel :

- une source de courant continu,

- un ampèremètre,

- un voltmètre,

- un ohmmètre,

- un interrupteur,

- six fils avec pinces crocodiles,

- deux résistances en céramique de 10 W de valeur inconnue,

- une ampoule et son socle.

Schéma :

Dessinez votre circuit électrique vous permettant de mesurer l’intensité du courant (A) à des différences de potentiel (U) distinctes. Ce dernier doit inclure une source de courant, une résistance, un ampèremètre, un voltmètre et un interrupteur.

Manipulations :

- À l’aide du matériel fourni, réaliser votre montage avec une première résistance.

- Pour huit valeurs de différence de potentiel distinctes, noter l’intensité du courant mesuré avec l’ampèremètre.

- Refaire la manipulation n°2 avec la deuxième résistance. Noter vos résultats.

- Refaire la manipulation n°2 avec l’ampoule et son socle. Noter vos résultats.

- Ranger le matériel.

Observations :    Réponses variables.

Résistance n°1

| Différence de potentiel (U) (en V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité (I) (en A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Résistance n°2

| Différence de potentiel (U) (en V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité (I) (en A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ampoule

| Différence de potentiel (U) (en V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité (I) (en A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Analyse des résultats :

- À la page suivante, à partir de vos données, tracez le graphique de la différence de potentiel (U) en fonction de l’intensité du courant (I) pour les deux résistances et l’ampoule. Utilisez une couleur différente selon les résistances et l’ampoule. Vous pouvez également utiliser un tableur.

Titre : Correction par l’enseignant

- Déterminez la pente de chacune des droites sur votre graphique, lorsque possible.

Pente avec la résistance n°1 : Réponses variables.

Pente avec la résistance n°2 : ________

Pente avec l’ampoule : ________

- À quoi correspondent ces valeurs ?

Ces valeurs correspondent à la valeur de la résistance, sauf dans le cas de l’ampoule.

- Correspondent-elles aux valeurs réelles que l’on peut mesurer à l’aide d’un ohmmètre?

Oui, tout à fait. Sauf dans le cas de l’ampoule.

- Est-ce que ces valeurs respectent la tolérance inscrite sur les résistances?

Oui, parfaitement. (À noter que les tolérances ne sont pas toujours inscrites.)

- Finalement, quelle est la relation entre la différence de potentiel (U), la résistance (R) et l’intensité du courant (I)? Décrivez-la à l’aide de mots ET d’une formule.

U = R * I   ou   U / I = R

La relation de proportionnalité entre U et I permet de déterminer la valeur de la résistance électrique R d’une résistance. Par exemple, si U augmente et R reste constant, alors I augmente assurément.

- Si l’on augmente drastiquement la valeur de la résistance (R) tout en conservant la même différence de potentiel (U), qu’advient-il de l’intensité du courant (I)? Expliquez-le mathématiquement (avec la formule) et scientifiquement (en décrivant ce qu’il se passe).

Si R augmente drastiquement et U demeure constant, alors I va diminuer d’autant que R augmentera, puisque U = R * I. Si R augmente, I doit diminuer pour conserver l’égalité avec U.

Scientifiquement, le courant électrique a plus de difficulté à circuler dans le circuit à cause de la résistance plus élevée. Il y a plus d’opposition à son passage. C’est pourquoi sa valeur diminue.

Questions supplémentaires

- Pour une différence de potentiel de 9 V, quelle est l’intensité du courant passant dans une résistance de 75 ohms?

U = R * I donc 9 V = 75 Ω * I donc 9 V / 75 Ω = I donc I = 0,12 A

- Pour un courant de 0,2 A, quelle est la différence de potentiel aux bornes d’une résistance de 250 ohms?

U = R * I donc U = 250 Ω * 0,2 A  donc U = 50V

- Quelle est la valeur d’une résistance inconnue traversée par un courant de 1,5 A et ayant une différence de potentiel 3 V à ses bornes?

U = R * I   donc   3 V = R * 1,5 A   donc   R = 3 V / 1,5 A    donc R = 2 Ω

Tâche 5 : Laboratoire sur les lois de Kirchhoff

But : Vérifier les lois de Kirchhoff dans un circuit en série et en parallèle. (Observatoire p. 159 à 163)

Gustav Kirchhoff (1824-1887) est un physicien allemand qui a laissé sa marque dans le milieu scientifique. Dans un premier travail en 1845, il a déterminé les règles des réseaux électriques : la loi des nœuds et la loi des mailles. Ces lois portent maintenant son nom. Il a également travaillé sur la théorie mathématique de l’élasticité et le rayonnement spectral.

Matériel

- une source de courant continu,

- un ampèremètre,

- un voltmètre,

- un ohmmètre,

- un interrupteur,

- quinze fils avec pinces crocodiles,

- trois résistances de valeur différentes.

Manipulation

Rédiger votre propre protocole de laboratoire afin de vérifier les lois de Kirchhoff. Faire le circuit en série en premier lieu et le circuit en parallèle en deuxième lieu.

Correction par l’enseignant.

En résumé, voici ce qu’il faut faire :

Monter un circuit en série avec l’interrupteur et les trois résistances.

Prendre les mesures d’intensité du courant et de différence de potentiel à la source et aux bornes des résistances.

Noter les résultats dans le tableau.

Monter un circuit avec l’interrupteur à la source et les trois résistances en parallèle.

Prendre les mesures d’intensité du courant et de différence de potentiel à la source et aux bornes des résistances.

Noter les résultats dans le tableau.

Schémas des montages

Identifier sur chaque schéma l’endroit des prises de mesure pour l’intensité du courant (I) et la différence de potentiel (U) ainsi que les valeurs des résistances utilisées.

Correction par l’enseignant.

Circuit en série

Circuit en parallèle

Observations :

Construire vos tableaux des résultats en n’oubliant pas le titre et les unités de mesure. Ces tableaux comprennent vos mesures d’intensité du courant et de différences de potentiel aux différents endroits indiqués sur votre schéma.

Correction par l’enseignant.

Retour sur la théorie et sur votre expérimentation

- Quelle est, en mots et avec la « formule », la « première » loi de Kirchhoff?

En mots : L’intensité du courant qui entre dans un nœud d’un circuit électrique est toujours égale à l’intensité du courant qui en sort.

Série : Itotal = i1 = i2 = i3 = i4…

Parallèle : Itotal = i1 + i2 + i3 + i4…

- Quelle est, en mots et avec la « formule », la « deuxième » loi de Kirchhoff?

En mots : L’énergie totale acquise par les charges à la source est toujours égale à l’énergie

totale transférée par ces charges, et ce, peu importe leur parcours dans le circuit.

Série : Utotal = U1 + U2 + U3 + U4…

Parallèle : Utotal = U1 = U2 = U3 = U4…

- Avec vos résultats, vérifiez l’exactitude des deux lois de Kirchhoff dans votre circuit en série.

Réponses variables selon les mesures.

Exemple :

Circuit en série : 1,5 A = 1,5  A = 1,5  A = 1,5  donc la 1ère loi est exacte.

Circuit en série : 9 V = 4 V + 3 V + 2 V donc la 2e loi est exacte.

- Avec vos résultats, vérifiez l’exactitude des deux lois de Kirchhoff dans votre circuit en parallèle.

Réponses variables selon les mesures.

Exemple :

Circuit en parallèle : 1 A = 0,3 A + 0,2 A + 0,5 A donc la 1ère loi est exacte.

Circuit en parallèle : 9 V = 9 V = 9 V = 9 V donc la 2e loi est exacte.

- En bref, comment applique-t-on les lois de Kirchhoff dans un circuit en série?

L’intensité du courant est la même partout.

La différence de potentiel à la source est égale à la somme des différences de potentiel de chaque élément dans le circuit.

- En bref, comment applique-t-on les lois de Kirchhoff dans un circuit en parallèle?

L’intensité du courant totale est égale à la somme des mesures d’intensité du courant dans chaque branche du circuit.

La différence de potentiel dans chaque branche du circuit est égale à celle à la source.

- Vos observations vous ont-elles permis de mieux comprendre les lois de Kirchhoff?

Plusieurs réponses possibles.

- Comment pourriez-vous améliorer votre protocole de ce laboratoire?

Plusieurs réponses possibles.

Tâche 6 : Analyse d’une mini lampe de poche à dynamo

Demandez une lampe de poche miniature à dynamo à votre enseignant ainsi que le matériel nécessaire à son analyse. Votre tâche consiste à expliquer le fonctionnement général de cette dernière.

En bref, comment fonctionne-t-elle?

- Consignez vos observations et vos schémas dans votre cahier de laboratoire personnel. Vous en profiterez aussi pour faire un résumé des notions explorées précédemment dans les tâches de cette situation d’apprentissage.

Faites corriger votre travail par votre enseignant.

Réponses variables selon l’objet analysé.

Voici le schéma électrique de la mini lampe de poche à dynamo.

4.   (a)  Faites un remue-méninge de vos idées de conception de votre chambre branchée, en tenant compte des ressources disponibles et des tâches précédentes.

Réponses personnelles.

(b) Décrivez une solution de conception pour le circuit de la pièce en utilisant un croquis ou du texte. Assurez-vous d'inclure des informations sur le(s) type(s) de circuits utilisés.

Le circuit électrique de ma chambre sera en parallèle, puisque chaque appareil doit fonctionner indépendamment des autres et doit avoir une différence de potentiel disponible de 120 V. Il y aura donc un élément par branche du circuit.

5. Préparez maintenant votre travail.

- Décrivez votre circuit et expliquez pourquoi vous avez choisi cette solution.

Le circuit électrique de ma chambre sera en parallèle, puisque chaque appareil doit fonctionner indépendamment des autres et doit avoir une différence de potentiel disponible de 120 V. Il y aura donc un élément par branche du circuit.

(b)  Dessinez un croquis réaliste de votre chambre branchée en trois dimensions. Croquis variables. Correction par l’enseignant

(c)  Schématisez le circuit électrique de votre chambre.  Veillez à utiliser les bons symboles et à respecter le cahier des charges. Correction par l’enseignant.

Circuit approuvé par l’enseignant     Initiale: ___________  Date: _______________

6.  Liste de votre matériel nécessaire pour la construction du modèle 3D. Exemple

Matériel			    √		             Matériel	               	    √

| 3 DEL blanches |  | Je fournis la boîte à chaussures |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plusieurs fils multibrins |  |  |  |
| 2 moteurs 3-6 V |  |  |  |
| Une résistance 5 W 100 ohms |  |  |  |
| Socle à pile 9 V |  |  |  |
| Pile 9 V |  |  |  |
| 4 interrupteurs |  |  |  |
| Une sonnette |  |  |  |

7.  Décrivez les étapes à suivre pour construire le modèle 3D de votre chambre et de ses circuits.

Fixer les interrupteurs aux endroits voulus.

Fixer les éléments (moteurs, résistances, DEL, sonnette) aux endroits voulus.

Fixer la source.

Placer les fils multibrins aux bons endroits et les connecter aux composantes.

Avoir en tête de minimiser la quantité de filage utilisé.

Tester chaque élément du circuit après l’avoir alimenté.

Une fois les tests tous réussis, souder les fils aux éléments du circuit.

Retester les éléments.

Ajouter une touche d’esthétisme (

Ranger les outils et le matériel inutilisé.

Plan d’action approuvé par l’enseignant		Initiale: ___________  Date: ______________

8. Inscrivez toutes les modifications aux plans initiaux effectuées suite aux problèmes rencontrés lors de la fabrication. Réponses variables.

| Problèmes ou difficultés rencontrées | Modifications ou décisions prises |
| --- | --- |
| Ma sonnette sonnait en tout temps. | Après vérification de l’interrupteur, il était brisé. Il laissait toujours circuler le courant. J’ai donc changé l’interrupteur. |
| En actionnant mes moteurs, les lumières éteignaient. | Tous les circuits étaient correctement branchés. Après vérification, c’est la pile qui était faible et qui n’arrivait pas à fournir une différence de potentiel suffisamment grande pour faire allumer les DEL et les moteurs en même temps. J’ai changé la pile. |
| Difficulté à faire les branchements et les soudures, puisque tous les interrupteurs étaient au même endroit. | J’ai déplacé la moitié des interrupteurs vers un autre mur. Ainsi, j’avais plus d’espace pour manœuvrer. |
| Autres problèmes possibles. | Correction de l’enseignant. |

9. Évaluation du modèle: 
Maintenant que vous avez construit votre modèle de chambre et son circuit, croyez-vous que l’entrepreneur validera votre conception et l’exécutera de cette façon? Expliquez.

Oui, puisque cela répond à mes besoins. Par contre, étant donné que je paye les fils utilisés, je vais m’assurer qu’il minimise la longueur de ces derniers.

Oui, mais il aura sans doute d’autres suggestions à me faire. Souvent, dans une maison, deux interrupteurs peuvent agir sur la même prise électrique, ce qui n’est pas le cas dans ma maquette.

Non, je ne trouve pas mon modèle de chambre très fonctionnel. Je vais donc lui demander qu’il me refasse un plan plus efficace.

Autres réponses possibles.

10. Retour critique sur votre démarche de conception : 

a. Votre objectif a-t-il été atteint? 
b. Comment pourriez-vous avoir utilisé votre temps et les matériaux de façon plus judicieuse? 
c. De quelle manière pourriez-vous améliorer votre processus de conception la prochaine fois?

Absolument! Ma chambre est fonctionnelle et tous les éléments du circuit fonctionnent. Autres réponses possibles.

J’aurais dû vérifier mes circuits avant de souder. J’ai dû recommencer plusieurs fois. J’aurais dû moins chauffer les pattes de l’interrupteur pour les lumières. Je crois qu’il a fondu et cela a probablement causé son dysfonctionnement. J’ai utilisé beaucoup trop de fils. Je pourrais approcher davantage « la source » et mettre mon nœud plus près des éléments.

Réponses variables.

11. Justifiez votre choix quant au type d’éclairage choisi (ampoule incandescente, ampoule halogène ou DEL) en fonction du cahier des charges.

J’ai choisi des DEL, puisqu’elles sont beaucoup moins énergivores et beaucoup moins dispendieuses que les autres modèles. De plus, elles fonctionnent facilement sous une différence de potentiel de 9 V. En bref, on économise beaucoup d’argent à s’éclairer aux DEL.

12. Comment pourriez-vous modifier votre source d’alimentation afin d’utiliser une ou des énergies renouvelables? Nommez deux façons.

La pile utilisée pourrait être rechargeable. Ainsi, on pourrait la charger de plusieurs façons :

en la branchant à une petite éolienne, en la branchant à un panneau solaire, en la branchant à un générateur qui lui peut être alimenté par la force musculaire (manivelle), en la branchant à un système piézoélectrique qui lorsque « brassé », génère de l’électricité qui chargera la pile.

Accepter toutes réponses pertinentes.

13. Nommez toutes les fonctions électriques présentes dans votre montage ainsi que les composantes électriques associées à ces fonctions.

Fonction de commande : les interrupteurs

Fonction d’alimentation : la pile

Fonction de conduction : les fils

Fonction d’isolation : ruban isolant

Résistance électrique : résistance (si utilisé)

Fonction de transformation : résistance (chauffage)

Autres fonctions : DEL

Fonction de protection :

14. Décrivez qualitativement la relation entre la puissance d’un appareil électrique (un moteur par exemple), l’énergie électrique consommée et le temps d’utilisation.

L’énergie électrique consommée est égale à la puissance du moteur multiplié par le temps d’utilisation.

Plus la puissance du moteur est grande, plus l’énergie consommée sera grande.

De plus, plus le temps d’utilisation sera grand, plus la quantité d’énergie consommée sera grande.

15. Calculez la quantité d’énergie électrique consommée par les appareils de chauffage et d’éclairage à partir des caractéristiques des appareils et du circuit pour une heure d’utilisation.

Exemple pour une résistance 5 W et 100 ohms.

I = U / R = 9 V / 100 ohms = 0,09 A

P = U * I = 9 V * 0,09 A = 0,81 W

E = P * ∆t = 0,81 W * 3600 s = 2916 J

16. Le métier d’électricien vous intéresse? Ou un métier connexe? Si c’est le cas, faites une recherche sur REPÈRE ou sur INFOROUTE afin d’en apprendre plus sur ces métiers scientifiques!

Notes personnelles de l’élève.

Source des photos utilisées :

Image 1 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_%C3%A9lectrique

Image 2 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Ohm

Image 3 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Kirchhoff

Symboles normalisés

# Text boxes

Création originale : Anita Boray and Sharon Lamb, Lester B. Pearson School Board.

Adaptation et modifications : François Guay-Fleurent, CS de la Riveraine.

Cahier des charges 
La conception et la fabrication d'un 
modèle électrique fonctionnel pour le circuit d’une chambre à coucher.

Fonction globale : maquette d’une chambre dont certains appareils peuvent chauffer, éclairer, ventiler et sonner.

Considérations SUR LE MILIEU technique

Le modèle doit :

- être en 3 dimensions,

- être de la grosseur d’une boîte de chaussures ou moins,

- avoir un minimum de trois appareils électriques différents,

- avoir une « prise électrique » de libre,

- avoir un interrupteur qui contrôle l’ensemble de la chambre,

- laisser clairement apparaître le circuit à l’extérieur de la boîte,

- être alimenté par une source de 9 volts,

- posséder des composantes soudées entre elles.

CONSIDÉRATIONS SUR LE MILIEU HUMAIN

Le modèle doit :

- être léger, facilement manipulable et sécuritaire (approbation de l’enseignant nécessaire avant l’alimentation du circuit).

CONSIDÉRATIONS SUR LE MILIEU INDUSTRIEL

Le modèle doit :

- être fabriqué à partir du matériel et des outils fournis à l’atelier dans le délai prescrit par l’enseignant.

CONSIDÉRATIONS SUR LE MILIEU ÉCONOMIQUE

Le modèle doit :

- minimiser les coûts du câblage et de l’énergie pour éclairer la chambre,

- être fabriqué sur une « charpente » fournie par vous-même (une boîte de chaussures par exemple),

- être fabriqué de matériel recyclé ou réutilisable le plus possible.

Prenez le temps de vous assurer que vous comprenez bien la tâche à faire!

Image 1.

1

2

3

1

2

2

3

1

1

Formule

Formule

Diode